## Slide 2
یک عمر سلامت
با خود مراقبتی

## Slide 3
اسپیرومتری
معیارهای پذیرش و تکرارپذیری
دکتر محمدحسین داوری
متخصص طب کار و عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مسئول گروه طب کار معاونت بهداشتی

## Slide 4: اسپیرومتری
یکی از تستهای عملکرد ریه
میزان حجم جابه جا شده طی دم و بازدم در واحدزمان
تستی غیر تهاجمی
ساده، در دسترس و مقرون به صرفه
تشخیصی نیست
فقط در کنار شرح حال، معاینه و سایر روشها به تشخیص کمک میکند

## Slide 5
در صورت رعایت موارد زیر خطا بسیار کم است:
همکاری و آموزش کافی به بیمار
انجام توسط اپراتور آموزش دیده و مجرب

## Slide 6: کاربرد ها:
1. اهداف تشخیصی:
یک روش مکمل در کنار شرح حال و معاینه و سایر روشها (گرافی قفسه سینه و سی تی اسکن) در بیمار با سرفه، تنگی نفس و یا ویز
تعیین تاثیر بیماری ریوی بر عملکرد ریه
غربالگری افراد در معرض خطر بیماریهای تنفسی (افراد سیگاری به ویژه افراد بالای 40 سال که روزی یک پاکت مصرف سیگار دارند، پایه و هر 1-5 سال)
قبل از عمل جراحی (تعیین خطر، تعیین مراقبتهای بعد از عمل)
2. ارزیابی و پاسخ به درمان:
درمان با داروهای برونکودیلاتور
درمان با استروییدها در آسم، بیماریهای بینابینی ریه و COPD

## Slide 7
3. ارزیابی و تعیین میزان نقص عضو و ناتوانی
  اهداف بیمه ای
  اهداف قانونی
  اهداف بازتوانی
4. طبقه بندی شدت آسیب در بیماریهای تحدیدی و انسدادی ریه
5. مانیتورینگ پیشرفت بیماری

## Slide 8: Spirometry as a screening method
Primary prevention
  Pre-placement and fitness-for-duty examinations
    Physical demands of a job (heavy manual labor, fire fighting);
    Characteristics of respirator use (prolonged use of negative-pressure mask under conditions of heavy physical exertion and/or heat stress - not required by OSHA);
    Research and monitoring of health status in groups of workers.
  General population:
    People with20-25 yr
    Every 1-5 yr in smoker
    Over 40 yr smoker & 1 p/y: annually

## Slide 10
Occupational screening
worker exposed to:
  Asbestose
  Sillis
  Cadmium
  Cotton
  Coal
  Beryllium
  Talc
  Wood dust
  Grain dust
  Benzene
  Formaldehyde

## Slide 11: Spirometry as a screening method
Secondary prevention
  Medical surveillance programs – workers at risk of developing occupationally related respiratory disorders
    Baseline and periodic evaluations
    Mandated OSHA regulations (asbestos, cadmium, coke oven emissions or cotton dust)
    Local mandated medical surveillance program
    Component of workplace health promotion program

## Slide 12: Spirometry as a screening method
Tertiary prevention
  Clinical evaluation of symptomatic individuals
    Restrictive
    Obstructive
    Combined ventilatory defects
  Disability under Social Security Administration
  Federal Coal Mine Health and Safety Act
  Workers’ compensation setting

## Slide 13: موارد منع انجام
فشار خون کنترل نشده (بیش از 180/100)
شک به وجود TB یا دیگر عفونتهای تنفسی مسری!
عمل جراحی توراکس یا شکم در 3 هفته اخیر
MI یا UA در 6 هفته اخیر
جراحی اخیر چشم و گوش
پارگی پرده تیمپان
انوریسم آئورت شکمی یا توراسیک
سابقه CVA یا آمبولی ریه اخیر
دیسترس تنفسی آشکار
هموپتزی فعال

## Slide 14: عوامل مداخله کننده
بیماری حاد و یا سرماخوردگی در 3 روز اخیر
عفونت شدید تنفسی در 3 هفته اخیر
سیگار کشیدن در یک ساعت اخیر
خوردن غذای سنگین در 1-2 ساعت اخیر
استفاده از برونکودیلاتور در یک ساعت اخیر
عفونت یا مشکل گوش در 3 هفته اخیر

## Slide 15: معیارهای پذیرش Acceptability criteria
قابل قبول بودن کیفیت انجام مانور
حداقل: 3 مانور قابل قبول

## Slide 16
شروع مناسب
عاری از artifact بودن
زمان مناسب
تمام شرایط زیر باید پس از پایان هر مانور توسط اپراتور کنترل شود:

## Slide 19: 1. شروع مناسب
BEV (back extrapolation volume) or VEXT
Time to PEF

## Slide 20
BEV (back extrapolation volume) or VEXT
مهمترین شاخص شروع مناسب
حجم هوای خارج شده از ریه قبل از بازدم (فاصله بین دم و بازدم)
علت اصلی: مکث
میزان قابل قبول:
    150 سی سی
    5% FVC

## Slide 22
Time to PEF
مدت زمان مورد نیاز جهت افزایش جریان بازدمی از 10% PEF به 90% آن
اگر بیش از 120 هزارم ثانیه باشد

## Slide 23: Good Start of Test

## Slide 24: تفاوت چیست:

## Slide 25: Back extrapolation volume ( BEV or vext )

## Slide 28: 2. عاری از artifact بودن
الف) در ثانیه اول بازدم، سرفه یا بسته شدن گلوت وجود نداشته باشد
بهتر این است که در کل مانور بازدمی سرفه وجود نداشته باشد ولی در صورتی که بیمار قادر به انجام مانور صحیح نباشد، سرفه نزدیک به انتهای بازدم باید ثبت شود

## Slide 29: No Coughing

## Slide 32
ب) مانور بطور یکنواخت انجام شده باشد و نه با یک نیروی متغیر variable effort

## Slide 33: Variable effort

## Slide 37
ج) نشت از اطراف دهان

## Slide 38
د) انسداد قطعه دهانی بوسیله زبان

## Slide 40
ه) منحنی VT و FV بدون دندانه و کاملا صاف و ممتد باشد

## Slide 42: 3. پایان مناسب end of test criteria
حداقل 6 ثانیه یا 3 ثانیه در کودکان یا
منحنی VT حداقل 1 ثانیه flat یا plateau یا
بیمار به هر دلیل قادر به ادامه نباشد یا
در بیمار آسماتیک یا مبتلا به COPD

## Slide 47: معیارهای تکرارپذیری Reproducibility
در صورتی که 3 مانور قابل قبول داشته باشیم
اختلاف عددی بین دو FVC و FEV1 بزرگتر:
    بیشتر یا مساوی 150 سی سی
    بیش از 5 %
برای هر کدام از پارامترهای بالا باید جداگانه محاسبه شود
اگر اختلاف بیشتر بود poor reproducibility = = تکرار مانور (تا 8مانور)

## Slide 54
کاهش اطمینان در تفسیر:
اسپیرومتری دوره ای
تغییرات طی یک شیفت کاری
تست چالش با متاکولین

## Slide 55: انتخاب بهترین مانور

## Slide 56
انجام سه مانور قابل قبول acceptable
+
حداقل دو مانور تکرار پذیر reproducible

## Slide 57
بهترین منحنی (best curve):
از مانوری که بیشترین مجموع FEV1+FVC را داشته باشد
1 2 3
FVC: 4.88 4.77 4.82
FEV1:4.52 4.63 4.60
9.40 9.40 9.42

## Slide 58
بزرگترین FVC و بزرگترین FEV1 :
باید انتخاب شوند حتی اگر از منحنی نباشند

## Slide 59: منحنی طبیعی

## Slide 60
FEF25-75%:
از مانوری که بهترین مجموع را داشته باشد
PEF:
از مانوری که بهترین مجموع را داشته باشد

## Slide 61: خطاهای رایج:

## Slide 63: خطاهای رایج:

## Slide 66: خطاهای رایج:

## Slide 67: خطاهای رایج:

## Slide 68: خطاهای رایج:

## Slide 69: خطاهای رایج:

## Slide 70: خطاهای رایج:

## Slide 72: خطاهای رایج:

## Slide 74: خطاهای رایج: